## Slide 1: Lichtblicke zu: Kenntnisse von Vorschriften
Für die Vorbereitung zur Amateurfunkprüfung

## Slide 2: Günter Lindemann DL9HCG
Die Idee für die Erstellung solcher Lichtblicke kommt von Günter Lindemann (DL9HCG), der leider 2015 verstorben ist. Seine Lichtblicke haben mir enorm geholfen bei der Vorbereitung für meine eigenen Prüfungen.

## Slide 3: über dieses Dokument
Dieses Dokument behandelt pro Seite eine Prüfungsfrage aus dem Bereich „Kenntnisse von Vorschriften“ aus dem Fragenkatalog der BNetzA. Die oben gegebene Antwort (im Fragenkatalog Antwort A) ist hierbei immer die von der BNetzA als richtig identifizierte Antwort. Es wird jeweils möglichst knapp versucht, das nötige Wissen zum Beantworten der Frage zusammenzufassen oder Eselsbrücken zu liefern. Dies kann die Erklärung sein, warum Antwort A richtig ist, aber auch Möglichkeiten beinhalten um andere Antworten auszuschließen.

## Slide 4
VA101 In welchem internationalen Regelwerk ist der Begriff „Amateurfunkdienst“ definiert?
A In den Radio Regulations (RR) der ITU
X In den Normen und Empfehlungen des ETSI X
X In den Regelungen der CEPT X
Das E in ETSI und CEPT steht für im Prinzip Europa. Die Koordination muss aber weltweit erfolgen, insbesondere weil Funkwellen den ganzen Planeten erreichen können.
X In den Empfehlungen der IARU X
Die IARU ist ein Zusammenschluss von Amateurfunkverbänden aus den verschiedenen Staaten. Dürfte die IARU definieren was Amateurfunk eigentlich ist, würde man hier den Bock zum Gärtner machen.
die ITU ist eine Sonderorganisation der UN
hier koordinieren 194 Staaten der Welt, wie sie mit Telekommunikation (also auch Funk) umgehen

## Slide 5
VA102 Wozu dient der Amateurfunkdienst nach der Begriffsbestimmung in den Radio Regulations (RR)?
A Zur eigenen Ausbildung, für den Funkverkehr der Funkamateure untereinander und für technische Studien
Wir dürfen:
Wissen teilen
miteinander reden
basteln (technische Studien)
Wir dürfen nicht:
„Mit Fremden reden“ (Nicht-Funkamateure bzw. sogar andere Funkdienste)
Dienstleistungen anbieten und oder gar Geld damit verdienen
ergo sind falsch:
X Zur Kommunikation […] mit anderen Funkdiensten X
X […] Kommunikationsdienstleistungen […] X
X Zur Kommunikation […] mit Familienmitgliedern und Freunden X

## Slide 6
VA103 Wozu dient der Amateurfunkdienst über Satelliten nach den Begriffsbestimmung in den Radio Regulations (RR)?
A Den gleichen Zwecken wie der übrige Amateurfunkdienst
Amateurfunk ist Amateurfunk, egal ob wir über Satelliten, den Mond, Repeater oder sogar über Regenwolken funken.

## Slide 7
VA104 Welche Aussage über Funkamateure enthält die Begriffsbestimmung des Amateurfunkdienstes in den Radio Regulations (RR)?
A Funkamateure sind ordnungsgemäß befugte Personen, die sich ausschließlich mit persönlichem Ziel und ohne finanzielle Interessen für Funktechnik interessieren.
Funkamateure müssen eine entsprechende Befugnis haben. Deswegen gibt es diese Prüfung ja überhaupt.
Der Zweck darf nur privat und nicht geschäftlich bzw. finanziell sein (siehe VA 102).
FALSCH sind:
X Keine, da der Amateurfunkdienst in den […] RR nicht definiert ist X
Die RR sind gerade der Ort wo international definiert wird was was ist im Bereich Kommunikation.
X […] gewerblich-wirtschaftlichem Interesse […] X
X Funkamateure dürfen nur Mitteilungen von geringer Bedeutung übertragen […] X
Funkamateure sind in Deutschland sogar für den Katastrophenschutz vorgesehen (siehe AFuG), wenn das nicht wichtig ist, was dann?

## Slide 8
VA201 Wie ist die Funkstelle in den Radio Regulations (RR) sinngemäß definiert?
A Eine Funkstelle besteht aus Sendern, Empfängern oder Transceivern und Zusatzeinrichtungen, die zum Betrieb an einem Ort erforderlich sind.
FALSCH sind:
X Der Begriff […] ist in den […] RR nicht definiert X
Die RR sind gerade der Ort wo international definiert wird „was was ist“ im Bereich Kommunikation.
X […] ohne Zusatzeinrichtungen […] X
Stromversorgung u.ä. gehören dazu!
X […] einschließlich der Person, die diese bedient. X
Menschen sind keine Stellen.

## Slide 9
VA202 Wie ist die „Amateurfunkstelle“ in den Radio Regulations (RR) definiert? Eine Amateurfunkstelle ist ...
A eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes.
Manchmal ist es einfach. Eine Funkstelle ist schon definiert (VA201) und der Amateurfunkdienst ist schon definiert (VA 102), also braucht es hier nicht mehr.
AMATEURFUNK
+
FUNKSTELLE
=
AMATEURFUNKSTELLE
FALSCH sind:
X […], die von Funkamateuren bedient wird.X
Eine Amateurfunker:in könnte ja auch eine Seefunkstelle bedienen, ohne dass diese damit zur Amateurfunkstelle wird.
X[…]die auf Amateurfunkfrequenzen sendetX
Das tun Sekundärnutzer oder illegale Nutzer auch.
X […] eine Funkstelle mit Rufzeichen. X
Seefunk- oder Flugfunkstellen haben auch Rufzeichen / Rufnamen, sind aber keine Amateurfunkstellen.

## Slide 10
VA301 Die allgemeinen Regelungen der Radio Regulations (RR) gelten ...
A auch für den Amateurfunkdienst.
Aus den vorherigen Fragen wissen wir: Die RR sind die internationalen Regelungen die möglichst überall gelten sollen, also auch für den Amateurfunkdienst.

## Slide 11
VA302 Was ist in den Radio Regulations (RR) hinsichtlich des Amateurfunkverkehrs festgelegt?
A Funkverkehr zwischen Amateurfunkstellen verschiedener Länder ist auf Mitteilungen im Zusammenhang mit dem definitionsgemäßen Zweck des Amateurfunkdienstes und auf Bemerkungen persönlicher Art zu beschränken.
Politik
Ziel dieser Regelungen ist es politische Auseinandersetzungen und Propaganda etc. aus dem Amateurfunk herauszuhalten.
FALSCH sind:
X […] Teilnahme am Funkverkehr von Not- und Katastrophenfunkübungen nicht gestattetX
Wie sollten Amateurfunker:innen in Not- und Katastrophenfällen helfen können, wenn sie es nicht üben dürften?
X […] nicht für Dritte zugänglich gemacht wird. X
Es gilt: Jeder darf dem Amateurfunk zuhören!
X […] auf rein technische Inhalte zu beschränken X
Die persöhnliche Kommunikation untereinander steht explizit in der Definition (s. VA 102).

## Slide 12
VA303 Welche Kommunikationsinhalte dürfen im internationalen Amateurfunkverkehr laut Radio Regulations (RR) zum Zwecke der Verschleierung verschlüsselt werden?
A Steuersignale zwischen Bodenkontrollstationen auf der Erde und Amateurfunksatelliten
Böswillige Menschen könnten mit der Steuerung von Satelliten einigen Schaden anrichten, daher darf deren Steuerung verschlüsselt sein.
Ansonsten gilt: KEINE VERSCHLÜSSELUNG, alle dürfen zuhören.
FALSCH sind:
X […] persöhnlicher Art. X
Einer der Hauptzwecke des Amateurfunkdienstes ist nicht vom Verschlüsselungsverbot ausgenommen!
X […] digital codiert […] X
codiert ≠ verschlüsselt
dieses Dokument ist z.b. auch codiert, aber nicht verschlüsselt
X […] schützenswerte technische Sacheverhalte […] X
Wir teilen unser Wissen!

## Slide 13
VA304 Was ist in den Radio Regulations (RR) bezüglich der Morsequalifikation für Funkamateure festgelegt?
A Die nationale Verwaltung eines jeden Landes legt eigenständig fest, ob eine Morseprüfung erforderlich ist.
In Deutschland ist z.B. keine Morsequalifikation mehr notwendig.
Früher war Morsen für den Funk noch viel wichtiger, als es das heute ist.
Wer Morsen will, darf das auch ohne Prüfung.
Manche Länder verlangen die Prüfung, daher kann man in Deutschland eine freiwillige Prüfung ablegen, für den Urlaub quasi.
FALSCH sind:
X Bei einer Sendeleistung von mehr als 100W […] X
Unsere Klasse A darf mit mehr als 100W senden, braucht aber keine Morseprüfung mehr.
X Wer Frequenzen unter 30MHz nutzen will […] X
Unsere Klasse E darf auch auf 80m (3,5MHz – 3,8MHz) senden, ohne Morseprüfung.
X In den Radio Regulations (RR) werden bezüglich
der Morsequalifikation keine Regelungen getroffen X
Die Radio Regulations regeln.

## Slide 14
VA401 Weshalb wird in den Radio Regulations (RR) die Erde in verschiedene Regionen eingeteilt?
A Um in den Regionen unterschiedliche Frequenzbereichszuweisungen für die Funkdienste vornehmen zu können
In den USA hat der Amateurfunkdienst z.B. viel mehr Frequenzen zur Verfügung als wir. Dort wird ihm auch mehr Bedeutung zugemessen, weil das Land weniger Dicht besiedelt ist.
FALSCH sind:
X Weil der Amateurfunkverkehr nur innerhalb
einer Region zulässig ist X
Amateurfunk soll Grenzen überwinden und verbinden, nicht trennen.
X Um für die einzelnen Regionen Regelungen für
Gastlizenzen einführen zu können X
Gastlizenzen etc. kommen später mit der CEPT auf europäischer Ebene
X Weil es sich um unterschiedliche Zeitzonen
handelt und es so den Funkverkehr vereinfacht X
Zeitzonen sind eher ein Garant dafür, dass immer irgendwo jemand wach ist und mit uns funken kann.

## Slide 15
VA402 Nach den Radio Regulations (RR) ist die Welt für die Zuweisung von Frequenzbereichen an Funkdienste in Regionen aufgeteilt. Wie viele Regionen gibt es?
A Drei
In dieser Frage ist die Antwort für VA 401 enthalten! Unten, Mitgliedsstaaten in der IARU
Region 1, Region 2, Region 3

## Slide 16
VA403 Zu welcher Region nach den Radio Regulations (RR) gehört Deutschland?
A Region 1
In dieser Frage ist die Antwort für VA 401 enthalten! Unten, Mitgliedsstaaten in der IARU
Region 1, Region 2, Region 3

## Slide 17
VA404 Zu welcher Region nach den Radio Regulations (RR) gehört Kanada?
A Region 2
In dieser Frage ist die Antwort für VA 401 enthalten! Unten, Mitgliedsstaaten in der IARU
Region 1, Region 2, Region 3

## Slide 18
VA405 Zu welcher Region nach den Radio Regulations (RR) gehört Australien?
A Region 3
In dieser Frage ist die Antwort für VA 401 enthalten! Unten, Mitgliedsstaaten in der IARU
Region 1, Region 2, Region 3

## Slide 19
VA406 Wo sind die Präfixe für Amateurfunkrufzeichen international geregelt?
A In den Radio Regulations (RR)
In den RR der ITU koordinieren 194 Staaten der Welt, wie sie mit Telekommunikation (also auch Funk) umgehen. Gerade wer „wie heißt“ muss international koordiniert sein.
FALSCH sind:
X Im Amateurfunkgesetz (AFuG) X
X In der Rufzeichenliste der BNetzA X
X In der Amateurfunkverordnung (AFuV) X
Alle obigen Antworten sind nur in Deutschland relevant und spielen daher keine Rolle für andere Staaten.
Chart: Wessen Rufzeichen werden von der BNetzA vergeben?
| Funkamateur:innen in Deutschland | Funkamateur:innen mit deutschem Rufzeichen im Urlaub
Wessen Rufzeichen stehen in der Liste der BNetzA? | 99 | 1

## Slide 20
VA407 In welchem internationalen Regelwerk können die Bedeutungen der im Amateurfunk gebräuchlichen Q-Gruppen nachgeschlagen werden? In den ...
A Radio Regulations (RR)
IDEE: Bild von „Morsetext“ vs Q-Code um die Effizienz zu zeigen?
FALSCH sind:
X Empfehlungen der International Amateur Radio
Union (IARU) X
Die Q-Gruppen werden auch in anderen Funkdiensten genutzt und werden daher nicht von der IARU vorgegeben.
X Standards des European Telecommunications
Standards Institute (ETSI) X
Die Q-Gruppen müssen auch über Europas Grenzen hinaus gelten.
X Empfehlungen der Internationalen Organisati-
on für Normung (ISO) X
Q-Gruppen sind für den Funk und damit Sache der ITU und in den RR.
QRZ?
QRZ =
Wer hat gerufen?
QRZ =
Welche Frequenz?
Q-Gruppen machen Kommunikation effizienter, aber nur wenn alle überall das gleiche darunter verstehen.

## Slide 21
VB101 Welche der folgenden Aussagen zur „CEPT-Novice-Amateurfunk Prüfungsbescheinigung“ ist richtig?
A Sie kann die Erteilung einer entsprechenden Novice-Individualgenehmigung für Funkamateure in einem anderen Land vereinfachen.
„kann […] vereinfachen“ weil bei weitem nicht alle Länder diese Empfehlung implementiert haben und damit Halter der Klassen N&E nicht in jedem Land funken dürfen.
FALSCH sind:
X […] im Ausland nach den deutschen Bestimmungen.X
Auch wenn sich die Regeln dank der RR oft ähnlich sind, gelten im Ausland nicht die deutschen Bestimmungen.
X […] gemäß der CEPT-Empfehlung T/R 61-01.X
Diese Empfehlung gilt nur für die Klasse A.
X Inhaber der CEPT-Novice-Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung dürfen grundsätzlich keinen Amateurfunkbetrieb im Ausland durchführen. X
Zum Glück ist das Falsch, in Polen z.B. darf die Klasse-E auch genutzt werden.
Vereinfach zum Auswendiglernen:
CEPT-Empfehlung T/R 61-01
Klasse A wird im Ausland anerkannt
CEPT-Empfehlung T/R 61-02 bzw. HAREC
Was sind die Mindestanforderungen für die Klassen von Lizenzen?
ECC-Empfehlung (05)06
Klasse E wird im Ausland anerkannt
Tagesaktuelle Länderliste des DARC:
darc.de/der-club/referate/ausland/funken-im-ausland/cept-laenderliste/

## Slide 22
VB102 Was versteht man unter dem Begriff HAREC (Harmonized Amateur Radio ExaminationCertificate)?
A Es ist eine harmonisierte Amateurfunkprüfungsbescheinigung gemäß der CEPT-Empfehlung T/R 61-02. Das Amateurfunkzeugnis der Klasse A entspricht dieser Empfehlung.
Vereinfach zum Auswendiglernen:
CEPT-Empfehlung T/R 61-01
Klasse A wird im Ausland anerkannt
CEPT-Empfehlung T/R 61-02 bzw. HAREC
Was sind die Mindestanforderungen für die Klassen von Lizenzen?
ECC-Empfehlung (05)06
Klasse E wird im Ausland anerkannt
Tagesaktuelle Länderliste des DARC:
darc.de/der-club/referate/ausland/funken-im-ausland/cept-laenderliste/
FALSCH sind:
X Amateurfunkgenehmigung […] gemäß der CEPT-Empfehlung T/R 61-01. X
Genehmigungen zum Funk erteilen nur die jeweiligen Länder und die 61-01 definiert die Anerkennung und nicht die Prüfung.
X […] CEPT-Novice- […] X
HAREC bedeutet im wesentlichen Klasse A und damit nicht die „Novizen“ Klasse E und N.

## Slide 23
VB103 Was ist eine HAREC-Bescheinigung? Das Dokument ...
A bescheinigt eine erfolgreich abgelegte Prüfung der Klasse A nach der CEPT-Empfehlung T/R 61-02. Damit kann ein Funkamateur in den beteiligten Ländern eine Amateurfunkzulassung erhalten.
FALSCH sind:
X berechtigt den Funkamateur zur Durchführung von vorübergehendem Amateurfunkbetrieb nach der CEPT-Empfehlung T/R 61-01. X
Die Berechtigung erhält man erst vom jeweiligen Land.
X […] Klasse E […] X
HAREC bedeutet im wesentlichen Klasse A und damit nicht die „Novizen“ Klasse E und N.
X […] Morseprüfung […] X
HAREC bedeutet im wesentlichen Klasse A und die bekommt man in Deutschland auch ohne Morsen.
Vereinfach zum Auswendiglernen:
CEPT-Empfehlung T/R 61-01
Klasse A wird im Ausland anerkannt
CEPT-Empfehlung T/R 61-02 bzw. HAREC
Was sind die Mindestanforderungen für die Klassen von Lizenzen?
ECC-Empfehlung (05)06
Klasse E wird im Ausland anerkannt
Tagesaktuelle Länderliste des DARC:
darc.de/der-club/referate/ausland/funken-im-ausland/cept-laenderliste/

## Slide 24
VB104 Welche Bedeutung haben die CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 und T/R 61-02 sowie der ERC-Report 32 und die ECC-Empfehlung (05)06 für den Amateurfunk? Sie bilden die Grundlage für...
A den vorübergehenden Amateurfunkbetrieb und die gegenseitige Anerkennung von Amateurfunkzeugnissen in den umsetzenden Ländern.
FALSCH sind:
X den Funkverkehr zwischen […] Ländern und die […] Frequenzzuweisungen für den Amateurfunkdienst.X
Um aus Deutschland mit anderen Ländern funken zu können, braucht es „nur“ die RR (siehe VA-Fragen).
X den Amateurfunkverkehr in den umsetzenden
Ländern […] X
Es geht um die Anerkennung der Prüfungen anderer Länder und nicht um den Funkverkehr generell in den Ländern.
X […] Warenverkehr […] X
Vereinfach zum Auswendiglernen:
CEPT-Empfehlung T/R 61-01
Klasse A wird im Ausland anerkannt
CEPT-Empfehlung T/R 61-02 bzw. HAREC
Was sind die Mindestanforderungen für die Klassen von Lizenzen?
ECC-Empfehlung (05)06
Klasse E wird im Ausland anerkannt
Tagesaktuelle Länderliste des DARC:
darc.de/der-club/referate/ausland/funken-im-ausland/cept-laenderliste/

## Slide 25
VB105 Darf ein Funkamateur mit einer Amateurfunkzulassung der Klasse N in allen CEPT-Ländern Amateurfunkverkehr abwickeln?
A Nein, die Zulassungsklasse N ist nur in Deutschland gültig.
Für die Klasse N sind die Regeln recht einfach: Sie gilt „Nur in Deutschland“.
Vereinfach zum Auswendiglernen:
CEPT-Empfehlung T/R 61-01
Klasse A wird im Ausland anerkannt
CEPT-Empfehlung T/R 61-02 bzw. HAREC
Was sind die Mindestanforderungen für die Klassen von Lizenzen?
ECC-Empfehlung (05)06
Klasse E wird im Ausland anerkannt
Tagesaktuelle Länderliste des DARC:
darc.de/der-club/referate/ausland/funken-im-ausland/cept-laenderliste/
FALSCH sind:
X Nein, die Zulassungsklasse N ist nur innerhalb der Europäischen Union gültig.X
X Ja […] X
Klasse N „Nur in Deutschland“

## Slide 26
VB106 Darf ein Funkamateur mit einer „CEPT-Novice-Amateurfunkgenehmigung“ in allen CEPT-Ländern Amateurfunkverkehr abwickeln?
A Nein, nur in Ländern, die die ECC-Empfehlung (05)06 umgesetzt haben, sofern er dort keinen festen Wohnsitz hat.
Vereinfach zum Auswendiglernen:
CEPT-Empfehlung T/R 61-01
Klasse A wird im Ausland anerkannt
CEPT-Empfehlung T/R 61-02 bzw. HAREC
Was sind die Mindestanforderungen für die Klassen von Lizenzen?
ECC-Empfehlung (05)06
Klasse E wird im Ausland anerkannt
Tagesaktuelle Länderliste des DARC:
darc.de/der-club/referate/ausland/funken-im-ausland/cept-laenderliste/
CEPT Mitgliedschaft heißt nicht automatisch, dass auch irgendwelche Empfehlungen bzgl. Amateurfunk akzeptiert werden.
FALSCH sind:
X Ja […] X
CEPT heißt erstmal nur Mitgliedschaft in der CEPT und nichts bzgl. Amateurfunk. Für „Novice“ Lizenzen braucht es ECC-Empfehlung (05)06. Daher ist „in allen“ falsch.
X Nein, […] nur in den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union zulässig. X
Eine „Empfehlung“ kann jeder Umsetzen, so hat z.B. die USA die ECC-Empfehlung (05)06 implementiert und erlaubt der Klasse E betrieb in ihrem Land.

## Slide 27
VB107 Darf ein deutscher Funkamateur mit einer Amateurfunkzulassung der Klasse A in allen CEPT-Ländern Amateurfunkverkehr abwickeln?
A Nein, nur in den Ländern, die die Empfehlung T/R 61-01 umgesetzt haben, sofern er dort keinen festen Wohnsitz hat.
CEPT Mitgliedschaft heißt nicht automatisch, dass auch irgendwelche Empfehlungen bzgl. Amateurfunk akzeptiert werden.
Vereinfach zum Auswendiglernen:
CEPT-Empfehlung T/R 61-01
Klasse A wird im Ausland anerkannt
CEPT-Empfehlung T/R 61-02 bzw. HAREC
Was sind die Mindestanforderungen für die Klassen von Lizenzen?
ECC-Empfehlung (05)06
Klasse E wird im Ausland anerkannt
Tagesaktuelle Länderliste des DARC:
darc.de/der-club/referate/ausland/funken-im-ausland/cept-laenderliste/
FALSCH sind:
X Ja […] X
CEPT heißt erstmal nur Mitgliedschaft in der CEPT und nichts bzgl. Amateurfunk. Für Klasse A braucht es die T/R 61-01. Daher ist „in allen“ falsch.
X Nein, […] nur in den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union zulässig. X
Eine „Empfehlung“ kann jeder Umsetzen, so hat z.B. die USA die T/R 61-01 und T/R 61-02 implementiert und erlaubt der Klasse A betrieb in ihrem Land.

## Slide 28
VB108 Darf ein Funkamateur mit einer deutschen Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klasse A oder E auch in Nicht-CEPT-Ländern auf Grundlage der CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 bzw. ECC (05)06 Amateurfunkverkehr abwickeln?
A Ja, wenn diese Länder die entsprechende CEPT-Empfehlung anwenden.
Ohne CEPT Mitgliedschaft kann man trotzdem deren Empfehlungen in den nationalen Gesetzen umsetzen. Die USA lassen z.B. sowohl Klasse E als auch Klasse A in ihrem Land zu.
FALSCH sind:
X Ja, weltweit[…] X
Nicht mal alle Länder der CEPT erlauben das.
X Nein, die Anwendung der CEPT-Empfehlungen
ist Mitgliedern der CEPT vorbehalten. X
X Nein, die deutsche Amateurfunkzulassung ist
auf Mitglieder der CEPT beschränkt. X
Eine „Empfehlung“ kann jeder Umsetzen, so hat z.B. die USA die T/R 61-01, T/R 61-02 und ECC (05)06 implementiert und erlaubt den Klassen A und E betrieb in ihrem Land.
Klasse E
ECC (05)06
Klasse A
T/R 61-01 & 02
Beispiele:

## Slide 29
VB109 Wie lange darf ein Funkamateur vorübergehend Amateurfunkverkehr im Ausland je Aufenthalt durchführen, wenn die CEPT-Regelung Anwendung findet?
A_Bis zu 3 Monaten
Ähnlich wie bei Führerscheinen, soll eine Anerkennung der heimischen Lizenzen nur für begrenzte Dauer gelten. Wer dauerhaft umzieht muss weitere Schritte einleiten wie z.B. eine Prüfung im neuen Land.
Hier gilt:
Kann man nicht verstehen, muss man wissen.
Ergo: Auswendiglernen.
=

## Slide 30
VB110 Wie muss ein Funkamateur aus einem Land, das die CEPT-Empfehlung T/R 61-01 oder die ECC-Empfehlung (05)06 anwendet, sein Heimatrufzeichen beim Betrieb einer Amateurfunkstelle in Deutschland ergänzen? Je nach Klasse des Funkamateurs wird ...
A DL/ oder DO/ vorangestellt.
Warum muss ich das denn wissen? Ich mache doch eine deutsche Lizenz… Völlig richtig, aber das Ziel ist hier, dass ihr die Regeln in Deutschland kennt und z.B. Gästen helfen könnt, denn wo wenn nicht auf einem lokalen Repeater fragen die mal nach Hilfe?
Delta Lima Stroke Sierra Alpha 5 Bravo Charlie Golf
=
Funkamateur aus Schweden mit voller Lizenz
FALSCH sind:
X […] angehängt. X
Die Rufzeichen sollen ganz vorne klarstellen aus welchem Land die Aussendung kommt. Bei den „normalen“ Rufzeichen sind ja auch die Präfixe, also der Anfang, in den RR für die Länder zugeteilt.
X DE/ oder DP/ […] X
Hier gilt: Kann man nicht verstehen, muss man wissen.
Ergo: Auswendiglernen.

## Slide 31
VB111 Welche Regelungen sind beim Betrieb einer Amateurfunkstelle im Ausland zu beachten, wenn das besuchte Land die CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 und (05)06 umgesetzt hat?
A Die zutreffende CEPT-Empfehlung und die im Gastland geltenden Bestimmungen und Auflagen. Man muss sich z. B. mit der Sendeleistung den Bestimmungen des Gastlandes anpassen.
Am Ende gelten die Gesetze des Landes und die können z.B. andere Leistungsgrenzen definieren.
Klasse E
auf 70cm
Klasse A
auf 70cm
Beispiele:
1500W
alle Modi
1500W
alle Modi
75W
alle Modi
750W
alle Modi
FALSCH sind:
X Die Bestimmungen des Gastlandes, aber nur, wenn der Funkamateur sich dauerhaft dort aufhält […] X
X Man muss sich z. B. mit der Sendeleistung nicht den Bestimmungen des Gastlandes anpassen. X
Gesetze eines anderen Landes gelten generell immer wenn wir dort sind, egal wie kurz.
X In Ländern der Europäischen Union (EU) gelten
die gleichen Gesetze wie in Deutschland. X
Das ist ganz generell schon falsch, egal was danach kommt.

## Slide 32
VB112 Darf ein Funkamateur mit einer deutschen Amateurfunkzulassung auch im Ausland Amateurfunkverkehr auf dem 6 m-Band durchführen?
A Der Funkamateur hat sich an die Bestimmungen des Gastlandes im Rahmen seiner CEPT-Amateurfunkgenehmigung zu halten.
Am Ende gelten die Gesetze des Landes und die können z.B. andere Frequenzzuweisung definieren.
Jedes Land entscheidet selbst, wer wo wann senden darf.
FALSCH sind:
X Die Genehmigung für den Betrieb im 6 m-Band muss aus der Amateurfunkzulassung ersichtlich sein.X
Die deutsche Amateurfunkzulassung berechtigt nicht per se, sondern nur die Gesetze des Landes in dem man sich aufhält.
X Der Funkamateur muss dazu eine CEPT-Amateurfunkgenehmigung im Gastland beantragen. X
Das hilft nicht, wenn z.B. 6m in dem Zielland generell verboten sind.
X Der Betrieb im 6 m-Band ist im Ausland nicht
zulässig.X
6m